2006-2007学年度黄山市八年级下学期期中检测

物  理  试  题

班级               姓名                  成绩

- 填空题（30分）

- 物理学成果在军事上有广泛的应用，有一种称为石墨炸弹的武器在战时被用来破坏敌方的供电设施，这种炸弹不会造成人员伤亡，而是在空中散布大量极细的石墨丝，这些石墨丝是_______(选填“导体”或“绝缘体”)；飘落在供电线路上会造成_______(选填“开路”、“通路”或“短路”)，从而使供电系统瘫痪。

- 我国照明电路电压为        伏；对人体安全的电压不高于          伏；若需要4.5伏的电源，则需将          节干电池串联使用。

- 如果不考虑温度对电阻的影响，一条导线被均匀拉长后，它的电阻将____   ___。这是因为它的_________变大，同时__________变小而造成的。

- 甲、乙两条长度相同的铜导线串联后接在电路中，已知甲导线比乙导线粗，则________；通过甲、乙两导线的电流_______。(填“大于”、“小于”或“等于”)

- 一个电阻两端加10V电压时，通过它的电流为0.2A，这个电阻的电阻值为__ ____Ω。如果将它两端的电压增大到15V，则通过它的电流为_______A。若这个电阻两端的电压减小到零，这个电阻的电阻值为__________Ω。

6、如图1所示，电源电压不变，当开关S闭合时，电流表示数为1A；当开关S断开时，电流表示数为0.6A，则电阻与电阻的阻值之比为__________；开关S闭合时电阻中的电流为_________A。

7、如图2所示电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，电流表的示数_______  ，电压表的示数________。(选填“不变”、“变大”或“变小”)

8、家庭电路中，标有“220V 1000W”的吸尘器接在家庭电路中，吸尘0.5h，消耗的电能是___________kW·h。小宋家月初电能表示数为，月末电能表的示数为，所缴电费的标准为0.50元／度，小刚家该月应缴电费_______元。

9、小明家的电能表上标有“220V 20A 3000revs／(kW·h)”的字样，当家中的1100W的空调机单独工作时，通过电能表的电流为________A，此时家中最多还能用____  _W

的用电器，当这只电能表的转盘转6000转时，用去的电能为__________kW·h。

10、某同学在做用滑动变阻器改变电流的实验时，除了滑动变阻器未接入电路，其他器材已经用导线连接好。如图3所示，根据实验要求，应把M、N两个接线头分别接到滑动变阻器的__________接线头上(用字母表示)，在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到__________端(选填“A”或“B”)。

11、三只阻值相同的电阻串联后总电阻是18Ω；若将它们并联，则总电阻为_______Ω。

12、如图4所示，R1＝20Ω，R2＝30Ω，电源电压U＝6V。当开关S断开时，电路中的电流是_____   _A，当开关S闭合时，通过电阻R1的电流是    ______A。

13、一盏标有“PZ220V  100W”的白炽灯泡正常发光时，灯丝的电阻是         Ω，每小时消耗的电能是            kW·h。

- 选择题（22分）

1、公式的物理意义是： (     )

A、导体中的电流越大，导体的电阻越小

B、导体两端的电压越高，导体的电阻越大

C、导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟通过导体的电流成反比

D、导体的电阻的大小等于导体两端的电压跟通过导体电流的比值

2、把长度和横截面积都相等的铜线和镍铬合金线串联在电路中，则：(     )

A、铜线和镍铬合金线的电阻值一定相等

B、铜线和镍铬合金线中的电流一定相等

C、铜线和镍铬合金线两端电压一定相等

D、铜线和镍铬合金线的电功率一定相等

3、图5中各电路元件的连接均正确，甲、乙为两个电表，则：（     ）

A、甲为电流表，乙为电压表

B、甲为电压表，乙为电流表

C、甲、乙都为电流表

D、甲、乙都为电压表

4、一个灯泡的灯丝烧断了，把断了的灯丝搭在一起，接在原来的电源上，灯泡会更亮(灯丝电阻为R，通过的电流为I，两端的电压为U，消耗的功率为P)．产生这种现象的原因是：  (     )

A、R变大，I不变；由可知，P变大

B、R变小，I变小；由可知，P变小

C、R变大，I变大；由可知，P变大

D、R变小，U不变；由可知，P变大

5、如图6所示，当开关S闭合，变阻器滑片P由b端向a端移动过程中：(     )

A、电流表示数增大，电压表示数不变   B、电流表示数增大，电压表示数减小

C、电流表示数减小，电压表示数增大   D、电流表示数不变，电压表示数增大

6、家庭电路中正在使用的两只白炽电灯，若甲灯比乙灯亮，则：(    )

A、甲灯灯丝电阻一定比乙灯的大

B、甲灯两端的电压一定比乙灯的大

C、甲灯的实际电功率一定比乙灯的大

D、甲灯中的电流可能和乙灯中的相等

7、如图7所示，电源电压保持不变。闭合开关S，使滑片P向上移动的过程中：(      )

A、电流表的示数增大

B、电压表的示数增大

C、滑动变阻器连入电路的电阻增大

D、电路中的总电阻增大

8、R1、R2两电阻并联后接入电路，若R1＜R2，在相同时间内消耗的电能分别为W1和W2，则： （      ）

A、W1＞W2       B、W1＜W2

C、W1=W2        D、无法判定

9、以下各用电器中，工作时能量转化的主要形式与其他三件不同的是：（      ）

A、电风扇      B、电炉     C、电饭锅     D、电热毯

10、下列说法正确的是：  （      ）

A、电流通过电灯灯丝做功的过程，实质上是光能转化为电能的过程

B、电流在某段电路上所做的功，与这段电路两端电压、与通过这段电路电流、通电时间成正比

C、电能表是用以焦为单位测量电功率的仪表

D、电功率是表示电流做功多少的物理量

11、下列四只灯泡，各自在额定电压下正常发光，其中最亮的是：  （     ）

A、“220V 25W”  B、“36V 40W”  C、“110V 100W”    D、“220V 60W”

三、实验题（30分）

1、根据实物连接图,在下面的方框内画出相应的电路图。

| 导体代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（m） | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 横截面积（mm2） | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬丝 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬丝 |

2、在温度一定的条件下，左表给出了探究实验“研究决定导体电阻大小因素”的数据。选择C、F两根导体进行对比，是为了研究导体电阻与长度的关系；为了研究导体电阻与横截面积的关系，应选择的两根导体是          （填写导体的代号）。这个实验采用了              这一基本实验方法，请举出一例在我们所学过的物理实验中，也用到这种方法的实验：                               。

3、如图8所示的电路中，当电路闭合后，V1和V2的示数分别如图所示，则V1表示数

为________V，V2表示数为________V，小灯泡L1两端的电压U1=________。

4、某同学做“测量小灯泡的电阻”实验，已知灯泡电阻约为10欧，电源用三节干电池

串联组成。

（1）在下边方框内画出此实验的电路图，要求：滑动变阻器滑片向右移动时，灯泡变暗；

（2）在闭合开关前，应将电路中的滑动变阻器的

滑片移动到               ；为了实验数据更精确，

电流表的量程应选择                ；

（3）这个实验减小测量误差的方法是：

。

（4）若这位同学在实验连接电路时，不慎将电流表

和电压表的位置对调了，则闭合开关后，看到的现象

是：电流表示数为         A，电压表示数为        V。

(5) 该同学实验时，能正确测量和读数；记录的数据如下表所示。算得电阻阻值约为_________。(计算结果精确到0.1)

| 次数 | U（V） | I（A） | R（Ω） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.0 | 0.40 | 10.0 |
| 2 | 4.5 | 0.42 | 10.7 |
| 3 | 5.5 | 0.46 | 12.0 |

5、在“测定小灯泡的功率”的实验中：某同学在实验时选用额定电压2.5V的小灯泡(电阻约为10Ω)。电源为两节干电池，规格为“30Ω  1A”的滑动变阻器。

- 按图9所示电路图把电路元件连接成实验电路；

（2）闭合开关后，移动变阻器的滑片，当电压表示数为2.5V时，电流表的指针位置如图10所示，此时小灯泡中的电流为____   __A，小灯泡的额定电功率为_________W。

6、现有两个电流表、一个电源（电压未知）、一个已知阻值为R0的电阻、一个开关和一些导线，请选择其中的一些器材测一未知阻值的电阻RX,要求：

(1)在下面方框中画出两种不同方法的电路图；

(2)如果实验中电流表A1、A2的读数分别为I1、I2，请在横线上写上对应的电阻RX的表达式。

方法一：                               方法二：

法一的RX=                    法二的RX =

四、计算题（18分）

1、如图11所示电路，电源电压10V，灯泡电阻为5Ω，滑动变阻器阻值变化范围是：

0～15Ω。求：滑动变阻器滑片移动时，电路中电流的变化范围是多少？

2、如图12所示电路，电源电压为9V，R1、R2的阻值均为6Ω，R3的阻值为3Ω，求：

（1）当S1、S2都断开时，电流表和电压表的示数各是多少？

（2）当S1、S2都闭合时，电流表和电压表的示数各是多少？

3、如图13所示电路，电源电压6伏保持不变，电阻R1的最大阻值为20欧，当滑片P位于中点时，电流表的示数为0.5安。求：（1）通过R1的电流；（2）R2的阻值；（3）电路工作了1min，R2消耗的电能是多少？

参考答案

一、填空题。

1.导体，短路

2.220，36，3

3.变大，长度，横截面积

4.<，＝

5.50，0.3，50

6.3：2，0.4

7.变大，变小

8.0.5，25

9.5，3300，2

10.AD,B（合理即可）

11.2

12.0.12，0.3

13.484，0.1

二、选择题。

1.D  2.B  3.B  4.D  5.B  6.C  7.A  8.A  9.A  10.B

三、实验题。

1.图略

2.AD，探究弦乐器的音调高低与哪些因素有关（合理即可）

3.5.5，   2.5，   3

4.图略，最大阻值处，0～0.6A，0，4.5，10.9

5.（1）图略（2）0.3，0.75

6.略

四、计算题。

1.0.5A～2A

2.（1）1A,3V(2)3A,0

3.（1）0.5A（2）2Ω（3）30J

# Text boxes

V

A

R1

R2

R3

S1

S2