2009年春学期段考物理试题

班别：        姓名：         分数：

一、选择题（每小题3分，共36分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.如图1所示，标出了制成铅笔的几种材料，通常条件下都属于绝缘体的是

A.木材、金属    B.石墨、金属   C.木材、橡皮     D.石墨、橡皮

2.如图2所示的四个电路图中，当开关都闭合时，亮灯都不能发光的是

3.为维护消费者权益，宾阳技术质量监督部门对市场上的电线产品进行抽查，发现有一个品牌的电线中的铜丝直径明显比电线规格上标定的直径要小，引起电阻偏大。从影响导体电阻大小的因素来分析，影响这种电线电阻不符合规格的主要原因是

A.电线的长度      B.电线的横截面积      C.电线的材料      D.电线的温度

4.如图3所示，下列四个等式中，符合并联电路特点的是

A.I=I1+I2            B.U=U1+U2         C.R=R1+R2         D.

5.如图4所示的实物电路图中，S1和S2都闭合后，电压表测量的是

A.L1两端的电压   B.L2两端的电压   C.电源两端的电压    D.L1和L2两端的总电压

6.如图5所示是滑动变阻器的结构示意图，若把滑动变阻器串联接入电路，要求滑片P向右滑动时，能使连入电路的电阻减小，则A、B、C、D四个接线柱应该接

A.BC          B.AC           C.AD           D.AB

7.小李家所有用电器的总功率是2000W，则安装电能表时，最好选用以下哪种电能表

A.220V 2.5A        B. 220V 3A         C. 220V 5A        D. 220V 10A

8.下列关于电功率的说法正确的是

A.用电器的电功率越大，它消耗的电能越多

B.用电器的电功率越大，它消耗的电能越快

C.用电器工作时间越长，它的电功率越大

D.用电器消耗的电能与其功率无关，只与通电时间有关

9.下列各组仪器中，可以用来测量电功率的仪表组合是

①电能表和秒表  ②电能表和电压表  ③电能表和电流表  ④电流表和电压表

A.①③            B.②④          C.②③           D.①④

10.如图6所示，在探究并联电路中的电流关系时，小明同学用电流表测出A、B、C三处的电流分别为IA=0.4A、IB=0.2A、IC=0.2A，在表格中记录数据后，下一步应该做的是

A.整理器材，结束实验                    B.分析数据，得出结论

C.换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值D.换用不同的另一量程，再测出几组电流值

11.在“探究电流与电压的关系”的实验中，分别用R1、R2两个电阻进行了探究，并根据各自的实验数据绘制出如图7所示的I—U关系图像，从图中可以看出R1、R2的大小关系

A.R1＞R2                B. R1＜R2               C. R1=R2           D.不能确定

12.如图8所示，电源电压不变，当开关S闭合时，电表示数的变化情况是

A.电流表、电压表示数均变大          B.电流表、电压表示数均变小

C.电压表示数变小，电流表示数变大    D.电压表示数变大，电流表示数变小

二、填空题（每空1分，计24分）

13.学物理单位和公式要记清，请你进行以下单位换算。

（1）440Ω=      KΩ       （2）10.8×105J=    KWh

14.普通手电筒中一节干电池的电压是    V，大桥中学多媒体教室的电视机需要接在

V的电压下才能正常工作。

15.在温度不变时，导体的电阻由导体的长度、横截面积和决定。图9中所示的实验中，AB和AD都是镍铬合金线，但是它们的粗细不同，这个实验是研究导体的电阻跟         的关系。

16.一个用电器需要用三节干电池串联起来供电才能正常工作，这个用电器正常工作的电压是    V，实验室两个量程的电压表用来测量该用电器两端电压时，应选用       量程。

17.如图10所示，图甲是用电压表测量电压的实验电路图，电压表V1、V2的指针位置分别如图乙、丙所示。则电压表V1、V2的读数分别为     V、     V，L2两端的电压为      V。

18.如图11所示是学生实验中常用的滑动变阻器。此变阻器是通过改变电阻丝的       来改变电阻的大小。现要改变其接入电路中的电阻大小，若一根导线接在C接线柱时，另一根导线应接在     接线柱上，按你的接法，实验前滑片P应移到       端（后两空均用A或B字母表示）。

19.额定电压为6V的用电器与4Ω的电阻串联后，接入电源，他正常工作，此时电路电流为0.5A，则用电器的电阻为      Ω，电源电压为     V。

20.在日常生活中，用电器在一段时间内消耗的电能，可以通过         测量出来。将的2Ω电阻接在1节新的干电池的两端，通电一分钟，它消耗的电功率为       W。消耗的电能为           J。

21. 白炽灯发光时，电能主要转化为热能和      能。大多数电灯泡都在闭合开关瞬间灯丝被烧断，这是因为在闭合开关瞬间，灯泡灯丝的温度低，这是灯丝的电阻    ，通过的

电流     ，就很容易烧坏灯泡了（后两空选填“大”或“小”）。

22.把5Ω的电阻R1与15Ω的电阻R2串联，接在电压为6V的电源上，则这个串联电路的电流是      A。若把以某种方式分别连接（串联、并联或单独连接）到该电源上，则电路中的最大电流为       A。

三、作图与问答题（7分）

23.（3分）请依照如图12甲所示的电路图把图乙的实物图连接成相应的电路。

24.（4分）如图13所示，是家庭电路中常用的一种仪表的示意图。请写出你从图中得到的两条信息：

①                                  ；②                                     。

四、实验题（15分）

25.（3分）根据表中数据回答：安装家庭电路取用导线时，应从铜丝和铁丝中，选用     线；

制作一个滑动变阻器，选择电阻丝材料时，应从锰铜合金和镍铬合金中，选用         线，

因为在相同条件下，这种材料的电阻值         （“较大”或“较小”）。

几种长1m、横截面积1mm2的金属导线在20℃时的电阻值

| 导线 | 电阻R/Ω | 导线 | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 0.017 | 锰铜合金 | 0.44 |
| 铁 | 0.096 | 镍铬合金 | 1.1 |

26.(6分)在“用电流表和电压表测电阻”的实验中：

（1）在图14所示的甲图中的电源和滑动变阻器之间添上一根导线，使之成为正确的测量电路；

（2）在图14甲图中所示的甲表应是       表，乙表应是        表；

（3）在图14乙图中电流表的读数为     A,电压表的读数为     V，由此可知被测电阻的阻值为      Ω。

27.（6分）如图15所示，是小玲同学测量小灯泡电功率的电路图，若灯泡上标有2.5V，实验中她测得三组数据记录如下表：

（1）当她把最后的一根导线接好的瞬间，灯就亮了，其原因是：                      ；

（2）此实验的原理是         ；灯泡的额定功率为           ；

| 次数 | 电压/V | 电流/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.34 |
| 2 | 2.5 | 0.38 |
| 3 | 3.0 | 0.41 |

（3）此实验中滑动变阻器的作用是

（填一项即可）。

（4）在多次测功率的过程中，善于探究观察的你发现当电压表的示数增大时，电压表与电流表的比值将     （填“改变”或“不变”），其原因是                              。

五、计算应用题（18分）

28.（4分）小刚家有一个电热毯，为了保证一定的加热效果，通过电阻丝的电流应为450mA。

如果电阻丝的电阻为484Ω，那么应将电热毯接入电压为多大的电源上？

29.（6分）如图16所示，灯泡L2阻值R2=5Ω，电源电压保持4V不变，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5V，求：（1）灯泡L2两端的电压；（2）灯泡L1的阻值；（3）电路的总电阻。

30.（8分）小明家电能表上标有“220V 10A”字样，他家原有电器的总功率是1320W。最近新买了一个电热水器，名牌上部分数据如右表所示。试求：

| 额定容积/L | 60 |
| --- | --- |
| 额定功率/kW | 1.1 |
| 额定电压/V | 220 |
| 净重/kg | 25 |
| 水温调节范围/℃ | 10～70 |

（1）电热水器的额定电流；（2）电热水器正常工作时的电阻；（3）该电热水器工作1h所消耗的电能是多少焦？（4）将电热水器接入家庭电路后，通过计算回答他家的用电器能否同时使用?

# Text boxes

图16

图15

甲

图14

乙

图乙

乙

甲

图12

图乙

图13

图甲

图11

甲

丙

图10

乙