电功与电热练习

1. 将一台“220V100W”的电风扇，一个“220V100W”的充电器，一只“220V100W”的电烙铁分别接到家庭电路中，在相同的时间内，电流通过它们产生的热量最多的是（      ）

A．电烙铁        B．充电器        C．电风扇　        D．一样多

2. 一盏电灯接在恒定电压的电源上，其功率为100W。若将这盏电灯先接在一段很长的导线后，再接在同一电源上，已知导线上损失功率是9 W，那么此时电灯实际消耗功率是（    ）

A．91 W          B．小于91 W      C．大于91W        D．条件不足，无法确定

3. 在家庭电路中，只让一个用电器正常工作1h，能使标有3000r/kw·h的电能表表盘转动1500r,则此用电器所消耗的电能为         kw·h。当在用电高峰时，此用电器两端的实际电压仅达到额定电压的4/5，则实际功率与额定功率的比值为      。

4. 小华用电压表和电流表测量小灯泡的电功率，她用电源电压恒为3V的电池组，额定电压为2．5V的小灯泡等元件连成如图所示的电路．实验中，小华调节滑动变阻器时，发现当电压表的示数为2．5V时，小灯泡却不能正常发光．请分析：在不改变电路连接情况下，当电压表示数为__________V时，小灯泡正常发光，若此时电流为0．3A，则该小灯泡的额定功率为__________W．

5. 小明家买了一台“220V 1500W”的热水器，由于安装的位置离固定插座太远，便到商店买了标有“220V 6A”字样的插座、标有“220V 10A”字样的两线插头以及导线，组装了一个多孔的移动插座(如图所示)。请问：

(1)这台热水器与其它家用电器之间的连接方式是                      ；

(2)从安全用电的角度指出这个移动插座存在问题的两个地方并说明原因：

①                                                                   ；

②                                                                   。

6. 小明自制了一盏可调节亮度的台灯如图，小灯泡规格是“6V 3W”。请完成以下问题：

(1)粗心的小明忘记把灯泡画上去，你认为灯泡应该画在       之间(ab/cd)；

(2)连接电路过程中开关应该           ；

(3)正常发光时小灯泡的电阻大小为           Ω；

(4)小明认为台灯暗时比亮时省电，但小林认为台灯光线暗时滑动变阻器消耗的电能却增多，所以不省电，你认为他们谁正确?            (填人名)。

7. 如图所示电路，电源电压不变，R1、R2的阻值分别为10Ω和20Ω。闭合S1、断开S2时，电流表的示数为0.3A；当同时闭合S1、S2时，电压表的示数为_______V，电路消耗的总功率为_______W。

8. 灯泡L的额定电压为6V，小星通过实验测得其电流随电压变化的曲线如图。由图可知，当小灯泡L正常发光时，通过其灯丝的电流是_______A；通过调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压为3V，则此时小灯泡L消耗的实际功率为_______W。

9. 小明冬天取暖时发现：电暖器的电热丝热得发红，而与电热丝相连的导线却不怎么热。

（1）请你根据小明发现的现象提出一个需要探究的物理问题：_____________________?

（2）如图是小明进行实验探究的部分电路，A、B烧瓶中装有质量相等初温相同的煤油，金属丝电阻分别为RA、RB，RA<RB。通电一段时间后，发现B烧瓶中温度计的示数大些。此现象说明：在___________和___________相同时，___________越大，电流产生的热量越多。

10. 小明在做“测量小灯泡电功率”的实验中，所用器材有额定电压为2．5V的小灯泡，以及符合实验要求的电源、滑动变阻器、电表、开关和导线。实验前电压表和电流表已调零，实验时用导线a、b、c、d、e、f、g按图示方式连接电路。

(1)闭合开关前应把滑动变阻器滑片P调到          (选填“A”或“B”)端。

(2)闭合开关，调节滑动变阻器，结果出现了下列现象，请分析其原因：

a．小灯泡不亮，电压表示数始终为3V，电流表示数始终为零，则可能是导线   出现断路；

b．小灯泡能发光，电流表有示数，电压表示数始终为零，则可能是导线       出现断路。

(3)排除故障后，调节滑动变阻器，测得的三组数据如下表。则小灯泡的额定功率为    W。

11. 培养菌种需要在相对稳定的温度环境下进行。下图是研究性学习小组的同学设计的恒温箱。他们将一段电热丝R接入电源电压为36V的电路中，测得其实际功率为27W。（电热丝阻值不随温度变化）请你解答下列问题：

（1）电热丝是利用电流的______效应工作的。

（2）通过电热丝R的电流为多大？

（3）为保证菌种的培养，箱内发热功率应为12W。在不改变电源电压和原电热丝的情况下，需在箱内串联一段多大阻值的电热丝？

参考答案

- A；

- B；

- 0.5；16：25；

- 0.5；0.75；

- （1）并联；（2）插座：允许通过的电流小于热水器正常工作时的电流；插头：两脚插头没有接地线；

- （1）ab；（2）断开； （3）12 ；（4）小明；

- 3；1.35；

- 0.6；1.5；

- （1）电流通过导体产生的热量与哪些因素有关？或为什么电热丝热得发红，而与电热丝相连的导线却不怎么热？（2）电流；通电时间；导体的电阻；

10、（1）A；（2）a；b；（3）0.75；

11、（1）热；（2）0.75A；（3）60Ω

# Text boxes

第11题图

第10题图

第9题图

第8题图

第7题图

第6题图

第5题图

第4题图