欧姆定律练习

1．如图所示的甲、乙两电阻的电流与电压的关系图像，以下根据图像的集中分析中，正确的是（   ）

A．甲的电阻大于乙的电阻

B．当甲、乙两端加上相同的电压时，通过甲的电流较大

C．当通过甲、乙的电流相等时，加在甲两端的电压较大

D．通过甲的电流跟加在它两端的电压成反比

2．如图所示的电路，电流表A1与电流表A2的读数之比是5:2，则两个电阻R1与R2之比是                （    ）

A．2:5           B．5:2          C．3:2          D．2:3

３．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，两灯都发光，当把开关S2断开时，灯泡L1的亮度及电流表示数的变化情况是（    ）

A．L1的亮度不变，电流表示数变小    B．L1的亮度不变，电流表示数不变

C．L1的亮度增大，电流表示数不变    D．L1的亮度减小，电流表示数变小

４．如图所示，两个电路中，电源电压相等，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都向右滑动时，灯泡L1和L2的亮度变化是（    ）

A．L1、L2都变亮                          B．L1、L2都变暗

C．L1变亮，L2变暗                        D．L1变暗，L2的亮度不变

５．小灯泡正常发光时灯丝的电阻是7．5Ω，电压是1．5V。如果电源电压为4V，要使小灯泡正常发光，应串联一个变阻器分去电压_________V，并控制电路中的电流为_________A，调节滑动变阻器的阻值为_________Ω。

６．如图所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关S，调节滑动变阻器，两电压表的示数随电路中电流变化的图线如图所示。根据图线的信息可知: _________(甲/乙)是电压表V2示数变化的图像，电源电压为_________V,电阻R1的阻值为_________Ω。

７．某中学初三年级课外兴趣小组的同学，按照图甲所示的实物连接图做“测定小灯泡的电阻”实验（小灯泡标有2．5V字样），在实验过程中得到了如下表所示的一组U和I的数据：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯泡两端的电压U/V | 0．5 | 1．0 | 1．5 | 2．0 | 2．5 | 3．0 |
| 通过灯泡的电流I/A | 0．18 | 0．22 | 0．26 | 0．30 |  | 0．34 |
| 灯泡发光情况 | 微亮→逐渐变亮 |

（1）开关闭合前，滑动变阻器的滑片应移到__________端，这样做能对电路起保护作用，在实验过程中，滑动变阻器的另一个作用是___________________________；

（2）根据实物图，在右边方框内，画出对应的电路图；

（3）灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，请将读数填入表格中的空格处，此时小灯泡的电阻是_________Ω；（保留小数点后一位数字）

（4）分析表格中的数据可以看出，在灯丝中电流逐渐增大的过程中，灯丝的电阻在变________。

８．光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变。“光强”表示光的强弱程度的物理量，照射光越强，光强越大，光强符号用E表示，国际单位为坎德拉（cd）。实验测得光敏电阻的阻值 R 与光强E间的关系如图所示，根据图像解答下列问题：

（1）光敏电阻随光强的增大而_________，随光强的减小而_________。

（2）将光敏电阻 R、定值电阻 R0、电流表、开关和电源连接成如图所示电路。闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，那么_________。（填正确答案的序号）

①电流表的读数增大，光敏电阻两端的电压也增大

②电流表的读数增大，但光敏电阻两端的电压减小

③电流表的读数减小，但光敏电阻两端的电压增大

④电流表的读数减小，光敏电阻两端的电压也减小

（3）在如图所示电路中，电源电压为 6V，当光照强度为 4.5 cd时，电流表的读数为 0.5 A。试求定值电阻 R0 的阻值。

参考答案

- B；

- D；

- A；

- D；

- 2.5；0.2；12.5；

- 乙 ；6；10；

- （1）D端或最右端；改变灯两端的电压；(2)略；（3）0.32；7.8；（4）大；

- （1）减小；增大；（2）②  ；（3）8Ω。

# Text boxes

第8题图

甲

第7题图

第6题图

第4题图

第3题图

第2题图

第1题图