电  学

简单电现象

1、（2004、2）在通常情况下，下列物体属于绝缘体的是(   )

A铜线   B玻璃   C人体   D大地

2、（2005、3）通常情况下．下列物体属于导体的是(   )

A、铜线      B、玻璃板      C、塑料棒   D、橡胶手套

3、（2006、4）如图是一个电子门铃，当两个导线夹子相接触时，电子门铃有音乐声．小明利用它检测以下物品是否导电．将下列物品分别接入两夹子之间，能使门铃发出音乐声的是(   )

A、塑料尺    B、铅笔芯      C、橡皮    D、玻璃棒

4、（2007、3）下列用品中，通常情况下属于绝缘体的是(  )

A．塑料直尺		B．铅笔芯		C．铁制铅笔盒		D．金属小刀片

5、（2008、2）下列用品中，通常情况下属于导体的是（  ）

A、玻璃杯　  B、陶瓷碗　  C、塑料筷子  　D、金属勺

6、（2008、8）如图所示的四个电路图中，各开关都闭合后，灯泡L1与L2串联的是(  )

7、（2004、1）在国际单位制中，电功的单位是（  ）

A库仑   B安培   C焦耳     D伏特

8、（2007、1）在国际单位制中，电压的单位是（  ）

A．伏特		B．欧姆		C．库仑		D．瓦特

9、（2005、1）、在国际单位制中，压强的单位是（  ）

A、牛顿      B、帕斯卡     C、焦耳     D、瓦特

电流定律

1、（2004、41）如图19所示，用导线把电池、小灯泡和一段粗细均匀的电阻丝连接起来，当金属夹从电阻丝上的某点，沿电阻丝向右移动的过程中，小灯泡逐渐变暗，这表明导体电阻的大小跟导体的______________有关。

2、（2005、16）如图2 所示电路，电源两端的电压一定，开关s1闭合，s2断开。如果使电压表和电流表的示数均增大，则下列操作一定可行的是(   )
A ．滑动变阻器的滑片P 向右移
B ．滑动变阻器的滑片P 向左移
C ．滑动变阻器的滑片P 不动，闭合开关s2
D ．滑动变阻器的滑片P 不动，断开开关s1

3、（2006、26）（难题）. 如图甲所示的电路中，R1为滑动变阻器，R0、R2均为定值电阻，电源两端电压保持不变．改变滑动变阻器R1的滑片位置，两电压表的示数随电流变化的图线分别画在图20乙所示的坐标系中．根据以上条件可知电阻R0的阻值为        Ω．

4、（2005、33）（难题）．如图5 所示电路，电源两端电压u＝7.5v , 且保持不变，R 为保护电阻，L 为标有“6 V 3w”的小灯泡，不考虑灯丝电阻随温度的变化。电流表量程为0～0.6A ，电压表量程为0～3v 。闭合开关S 后，要求灯L 两端的电压不超过额定电压，且两电表的示数均不超过各自的量程，则滑动变阻器允许接入电路的最大阻值为             。

5、（2005、48）小明同学在研究电阻两端的电压跟通过该电阻的电流之间的关系时发现：电阻不变时，电阻两端的电压跟通过该电阻的电流成正比。小明进一步分析实验数据后又发现了一个新规律，为了检验自己发现的新规律是否正确，他又重新设计了一个实验，得到的实验数据如下表所示，小明分析了表中的实验数据，认为自己发现的新规律是正确的。

| R(Ω) | 50 | 46 | 42 | 25 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| I(A) | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.4 |
| U/I(V/A) | 50 | 46.2 | 41.2 | 25 | 20 | 10 |

(1)根据表中实验数据可以推断小明发现的新规律为：

（2）小明发现的新规律可以应用于电学测量中，请列举一个应用该规律进行测量的例子：

电阻箱读数

1、（2004、36）图14中，电阻箱的示数是__________Ω。

2、（2005、39）如图11 所示，电阻箱的示数为

3、（2007、26）如图11所示，电阻箱的示数是______Ω。

4、（2008、26）如上图所示电阻箱的示数是　　　Ω。

欧姆定律 电功率

1、（2004、12）.根据图2所示的两盏白炽灯的铭牌，可以知道(   )

A甲灯一定比乙灯亮

B正常发光时，甲灯的电阻大于乙灯的电阻

C正常发光时，甲灯的电功率是乙灯电功率的4倍

D正常发光时，甲灯消耗的电能是乙灯消耗电能的4倍

2、（2006、3）如图中的几种用电器的额定功率最接近1000 w的是(    ).

3、（2008、15）（多选）（中档）、如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，电阻R2与R3的阻值均为10Ω。闭合开关S，电流表A1和A2的示数之比为3：2。若把电流表A1和A2分别换成电压表V1和V2后，电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2。则下列选项正确的是：（  ）

A、R1＝5Ω。　B、R1＝20Ω。　C、U1：U2＝3：4。　D、U1：U2＝4：3。

4、（2008、33）、当导体两端电压一定时，通过导体的电流随导体电阻变化规律的图像如图所示。请根据图像判断，当导体电阻为60Ω时，通过该导体的电流为　　　。

5、（2008、37）有两盏白炽灯L1、L2，L1标有“PX220　100”字样，L,2标有“PX220　40”字样。将这两盏灯串联接在电压为220V的电源两端，已知两灯都发光，灯L1的电阻小于灯L2的电阻，请你判断哪盏灯的实际功率较大。为什么？

1、（2008、11）（较难）如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法正确的是(   )

A、电压表V1与电压表V2的示数之和保持不变。

B、电压表V2与电流表A的示数之比保持不变。

C、电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大。

D、电流表A的示数变小，电压表V2的示数变大。

2、（2007、14）（较难）图5所示的电路中，电源两端电压为6V并保持不变，定值电阻R1的阻值为100Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω。当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由b端移到a端的过程中，下列说法中正确的是(   )

A．电压表的示数变大，电流表的示数变小

B．电流表和电压表的示数都不变

C．电流表的示数变化范围为0．2A~0．6A

D．电压表的示数变化范围为1V~6V

3、（2005、17）（难题）如图3 所示，把E 、F 两点接人电压为36v 的电源两端，开关s1和s2都闭合时，电路消耗的总电功率为72.9w ；开关s1和s2都断开时，电路消耗的总电功率为P。当把A 、E 两点接人电压为36v 的电源两端，只闭合开关s2时，电路消耗的总电功率为P’，电阻R ．消耗的电功率为P1，已知P：P，= 9 : 5 。则P1为(   )
A.1 8W     B.14.4W         C.10W         D . 8W

4、（2004、33）（难题）有三个定值电阻，其中R1=12Ω，R2=30Ω，R1>R3>R2,把它们并联接在电压为6V的电源上，由此可知，电路总功率的变化范围是___________。

5、（2008、35）小乐想用两块电流表和阻值己知的电阻R0测量电阻Rx的阻值。小乐选择了满足实验要求的电源、电流表A1和A2，并连接了部分实验电路，如图所示。

（1）请你帮助小乐完成图所示的实验电路的连接。

（2）电流表A1的示数用I1表示，电流表A2的示数用I2表示，请用I1、I2和R0表示Rx。Rx＝　　　　　。

焦耳定律

1、（2007、5）下列家用电器中，利用电流热效应工作的是

A．电熨斗		B．电风扇		C．电冰箱			D．电视机

2、（2008、5）下列四种电器中，利用电流热效应工作的是：

A、洗衣机。　B、录音机。　C、电视机。　D、电饭锅。

3、（2008、21）一根阻值为100Ω的电阻丝通电100S，通过的电流是2A，则电流产生的热量为　　J。

4、（2006、32）小红和小明分别用图28所示的装置，探究电流一定时，电流产生的热量与电阻的关系．他们分别将两段阻值不同的电阻丝(R1<R2)密封在完全相同的烧瓶中，并通过短玻璃管与气球相连．(设他们所用的各种同类器材性能相同)、

(1)在这个实验中电流产生热量的多少是通过        体现出来的．

(2)他们同时开始进行实验，在a、b、c、d四个气球中，鼓起来最快的是        ．

(3)小红和小明的实验方案中有一个是错误的，请针对错误的实验方案进行简要评估．(说明谁的方案是错误的，以及错误的原因)

1、（2007、23）（难题）小芳家里的电饭锅铭牌上标有“220V 1100W”的字样，电热水壶的铭牌上标有“220V  550W”的字样。有一天，在家庭电路的用电高峰期间，小芳同时使用电饭锅煮粥和电热水壶烧水，电饭锅和电热水壶的实际工作电压是200V，煮粥和烧水各用了11min，则电饭锅和电热水壶共放出________J的热量。（电饭锅和电热水壶工作时的电阻保持不变）

2、（2004、16）（难题）在图3所示的电路中，电源电压不变，当开关S1、S2都闭合时，电压表V1、V2的示数之比为5：3，当开关S1闭合，S2断开时，电压表V1、V2的示数之比为3：2，在后一种情况下，全部通电时间内，电阻R1与R3产生的热量之比为(   )

A、2：3      B、1：3       C、3：2       D、2：1

家庭电路

1、（2004、8）关于家庭电路的下列说法中正确的是(   )

A家庭电路的电压是380V，

B家庭电路中的用电器都是串联的

C用湿手搬动电路中的开关是安全的

D保险丝熔断可能是电路的总功率过大造成的

2、（2005、2）我国家庭电路的电压值是(   )

A、1.5V      B、36V        C、220V     D、380V

3、（2006、15）小宝想在卧室安装一盏照明电灯，请在图15中帮他把灯和开关接入电路．

4、（2007、13）下列做法中，不符合安全用电要求的是(   )

A．在家庭电路中安装保险丝或空气开关

B．用湿布擦正在发光的白炽灯或日光灯

C．更换灯泡时，先断开开关

D．外壳损坏的插座，应及时更换

5、（2005、22）当家庭电路中使用的用电器总功率增大时，电路中的总电流会           。（填“增大”或“减小”)

6、（2004、24）图5所示的电表是家庭电路中的_______表，该表的读数为______kW.h。

7、（2007、21）小星家的电能表月初时的示数为7846．6kW·h，月末的示数如图8所示，若l度电的电费按0．49元计算，则小星家这个月的电费是________元。

8、（2006、20）.根据如图电视机的铭牌，可以计算出这台电视机正常工作两小时消耗的电能为         度．

9（2006、10）（中档）如图是某居民家中的部分电路，开始时各部分工作正常．将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热壶突然不能工作，但电灯仍正常工作。拔出电饭煲的插头，电热壶仍不能工作．把测电笔分别插入插座的左、右插孔，氖管均能发光．若电路中仅有一处故障，则(    )

A电热壶所在电路的B、D两点间断路

B插座的接地线断路

C插座左、右插孔短路

D电路的C、D两点间导线断路

实验题

1、（2004、47）小林同学利用电压表和电流表测量电阻R1的阻值，实验电路如图23甲所示。（1）按照图23甲所示的电路衅，将图23乙中的电流表（用0.6A量程）正确连入电路（用笔画线表示导线）。

（2）实验中，当滑动变阻器的滑片P移到某一位置时，电流表和电压表V2的示数如图23丙所示，由此可知，电阻R1=___Ω。

（3）小林发现另一个同学实验时，电路连接正确，电压表V1的示数为3V，，但是反复移动滑动变阻器的滑片P，电表表V2的示数总是与V1示数相等。由此可见，发生故障的原因可能是滑动变阻器________________或者是R1_____。

2、（2005、44）小静同学用电池组（两端电压为3v ）、电压表、电流表和滑动变阻器等实验器材，测定标有“2.5V”小灯泡的额定功率。

（1）如图15所示，小静连接的电路还没有完成，如果要求滑动变阻器的滑片P 向右移动时，电流表的示数变大，导线M应与滑动变阻器的接线柱       连接。（填“A ”、“B”或“D”) 
( 2 ）小静把滑动变阻器正确连人电路后，闭合开关s，发现灯L 不发光，电流表无示数．但电压表有示数．电压表的示数如图16 所示，为         v 。请你判断电路中出现的故障可能是                            。

( 3 ）小静排除故障后，调节滑动变阻器使小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图17 所示，灯L 的额定功率为          W 。

3、（2005、50）寒假里，小军为爷爷买了一条电热毯，电热毯的铭牌上标有“220v 50w”。小军设计了一个实验，用电流表和电压表测量电热毯的电阻值，他设计的实验电路图如图20 所示．其中R 为电热毯的电阻，R’为标有“10Ω 2A ”的滑动变阻器，电源两端的电压为12v 。小军闭合开关后发现：无沦怎样移动滑动变阻器的滑片，电表的示数变化都很小。经过检查，电表及各元件完好，电路连接无误。则电表示数变化很小的原因是：

4、（2007、28）在“用电压表和电流表测电阻”的实验中，小星同学连接完实验电路，闭合开关，此时的电压表指针位置如图13所示，则电压表的示数是________V。当调节滑动变阻器的滑片时，小星发现电压表和电流表的示数变化相反，已知实验中使用的电源是稳压电源，电源两端电压保持不变，则出现这一现象的原因是电压表接到了________的两端。

5、（2007、36）实验桌上有如下器材：满足实验要求的电源一个、电压表一个、开关一个、电阻箱（电路图符号）一个、各种阻值已知的定值电阻和导线若干。小敏想利用实验桌上的器材，设计一个实验证明：“当通过电阻的电流保持不变时，电阻两端的电压与该电阻的阻值成正比”。请你根据上述要求帮助小敏画出实验电路图，并写出实验步骤。

（1）实验电路图：

（2）实验步骤：

6、（2008、29）、小阳在实验室测量小灯泡的电功率。当小灯泡两端电压为3V时，电流表的示数如图所示，此时通过小灯泡的电流为　　　A，小灯泡的电功率是　　　W。

7、（2008、32）、小宣在研究“电阻消耗的电功率与该电阻阻值之间的关系”时，记录的实验数据如下表所示。请你对表格中的数据进行分析，归纳出电功率电阻阻值之间的关系：　　　　　　                               　　　。

| R/Ω | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| U/V | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 |
| P/W | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 |

电学综合（较难）

1、（2004、51）在图25所示的电路中，电源电压为220V；R1、R2、R3为定值电阻，但是它们的具体电阻数值都没有标注，知道它们电阻的可能值是44Ω、88Ω、175Ω或220Ω。闭合开关S，在断开S1、S2与闭合S1、S2两种状态下，电流表的示数之比为1：10。电路消耗电功率有四种可能的情况，其中消耗电轴功率的最大值是1100W。求：（1）R2的电阻值（2）在开关S闭合，S1、S2断开的状态下，电压表示数可能各是多少？

2、（2005、55）如图23 所示电路，电源两端电压保持不变。当开关S1闭合、s2断开，滑动变阻器的滑片P 移到B端时，灯L的电功率为PL．电流表的示数为I1；当开关s1断开、s2闭合时，灯L的电功率为P L ' ，电流表的示数为I2已知PL：P2＝9 : 25 。

（l）求电流表的示数I1与I2的比值；
（2）当开关s1，s2又都断开，滑动变阻器的滑片p在c 点时，变阻器接人电路的电阻为Rc，电压表v1的示数为U1，电版表v2的示数为U2，已知U1：U2＝3:2 , Rc的电功率为10w ，这时灯L 正常发光。通过闭合或断开开关及移动滑动变阻器的滑片P ，会形成不同的电路，在这些不同的电路中，电路消耗的最大功率与电路消耗的最小功率之比为3：1。求灯L 的额定功率。

3、（2007、41）科技小组的同学们设计了一个多档位的电热器模型，电路实物连接示意图如图20所示，电路中电源两端电压保持不变，滑动变阻器的最大阻值为R3。将滑动变阻器的滑片P置于中点M，且只闭合开关S1时．电压表V1的示数为U，电流表的示数I1为0．8A；将滑动变阻器的滑片P置于B端，断开开关S1，闭合开关S2时，电压表V1的示数为U，电流表的示数为I2，R2消耗的电功率P2为2．7W。

（1）求电流表的示数I2；

（2）将滑动变阻器的滑片P置于A端，闭合开关S1和开关S2时，电压表V2的示数为3U，求此时R1消耗的电功率P1。

4、(2008、39)在图所示的电路中，电源两端的电压保持不变。只闭合开关S，当滑片P移至滑动变阻器R2的中点时，电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2，电流表A的示数为I1，电阻R1消耗的电功率为P1。闭合开关S、S1，当滑片P移至滑动变阻器R2的A端时，电压表V1的示数为U1′，电压表V2示数为U2′，电流表A的示数为I2，滑动变阻器R2消耗的电功率为1.6W。闭合开关S、S1，当滑片P移至滑动变阻器R2的B端时，电流表A的示数为I3，电阻R3的电功率为P3。已知U1＝3U′/2，U2＝U2′/2′.求（1）电流I1与I2的比值。（2）电功率P1的大小。（3）电功率P3的大小。

电磁现象

1、（2004、18）（多选）以下有关磁现象的说法中，正确的是(   )

A磁体周围存在着磁场   B磁感线是真实存在的

C同名磁极互相吸引     D指南针能指南北是受地磁场的作用

2、（2008、13）（多选）关于电磁感应列，下列说法正确的是：(   )

A、用磁感线可以形象地描述磁场。

B、发电机是利用电磁感应现象制成的。

C、奥斯特实验说明了电流周围存在磁场。

D、放在磁场中的导体一定受到磁场力的作用。

3、（2004、40）图18中的实验表明，在通电导线周围存在着________________。

4、（2007、32）在研究影响电磁铁磁性强弱因素的过程中，小丽使用一个线圈匝数为120匝的电磁铁，改变通过线圈的电流得到一组实验数据，如下表所示。请你根据表中数据，归纳出电磁铁吸引大头针的个数与电流的关系是________。

| 电流／A | 0．2 | 0．4 | 0．6 | 0．8 | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁铁吸引大头针的个数／个 | 1 | 5 | 21 | 45 | 62 |

5、（2005、46）图19是研究电磁铁磁性强弱与电流大小关系的实验装置图，其中表示电磁铁。当闭合开关S，滑动变阻器的滑片向右移动时，电磁铁E的磁性将           （填“增强”、“减弱”）

6、（2004、29）如图6所示的电磁继电器，当控制电路接通时，灯____亮。（填“L1”或“L2”）

7、（2007、8）下列说法中，正确的是(   )

A．只要导体在磁场中运动，就会产生感应电流

B．电动机是利用电磁感应现象制成的

C．发电机是把电能转化为机械能的机器

D．电流周围存在着磁场

8、（2005、8），首先发现电磁感应现象的科学家是(   )
A、伏特         B、法拉第         C、欧姆       D、安培

9、（2006、5）.下列装置中利用电磁感应工作的是(    )．

A、发电机    B、电灯    C、电熨斗    D、电烙铁

10、（2004、34）按要求完成下列作图

（2）在图9中，根据电流方向标出通电螺线管的N、S极。

11、（2005、37）根据图9 中给出的电流方向，标出通电螺线管的N、S 极。

1、（2004、9）关于下列装置工作时发生能量转化的说法中，正确的是(   )

A电动机将电能转化为机械能   B汽油机将内能转化为电能

C干电池将电能转化为化学能   D发电机将电能转化为内能

2、（2008、10）下列过程中，物体的重力势能转化为动能的是

A、跳伞运动员在空中匀速下落的过程。　  B、热气球上升的过程。

C、汽车在水平路面上匀速行驶的过程。　  D、铅球自由下落的过程。

电磁波

1、（2004、19）正在进行的2006年德国世界杯足球赛的电视信号搭载在        上通过通信卫星传播到世界各地．

# Text boxes

□□牌74厘米彩色电视机

型号：TC2975GF

电源：～220V 50 Hz

I消耗功率：140W

生产许可证编号：XK09-101-2034

□□电器股份有限公司