金属钠与氯气反应改进装置 金属钠与Cl2反应实验步骤 在Y型管的左边管里加入少量KMnO4固体，胶头滴管里吸入浓盐酸，Y型管右边位置放入少量石棉绒，将金属纳表面的煤油和氧化物除净，取绿豆大小轻轻压成薄片，放在石棉绒上，连接装置。把胶头滴管内的盐酸挤入到Y型管的左边管的KMnO4固体上，产生氯气，当室温超过27 ℃时，不用加热就能够反应。过量的氯气通过干燥管中碱石灰吸收，既可以防止空气污染，又可以防止发生倒吸。实验简单、方便、快捷、安全。

w.w.w.k.s.5.u. c.o.m

www.ks5u.com