课题1 燃烧和灭火

趣味导读

你见过多少种不同颜色的灭火器呢？在地铁车厢内的灭火器是蓝色的，然而商场内的灭火器却是红色或黑色的，这些颜色不同的灭火器用不同物料制成的，用来扑灭不同的物品引起的火灾。

| 灭火器颜色 | 红色 | 黑色 | 米色 | 绿色 | 蓝色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制成 物料 | 水 | 二氧化碳 | 化学泡沫 | 卤化烃 | 干粉 |
| 扑灭 火灾 | 扑灭木和纸引起的火 | 扑灭易燃液体或电引起的火 | 扑灭易燃液体引起的火 | 扑灭易燃液体或电引起的火 | 扑灭任何火种 |
| 不适用 | 不适用于易燃液体或电引起的火 | 不适用于金属燃烧引起的火 | 不适用于电引起的火 | 卤代烃是有毒的，而且会破坏臭氧层 |  |

我们使用灭火器前必须想清楚，否则灭火不成，反而带来更加严重的后果。例如，赛车比赛的紧急救援车上同样有蓝色和米色灭火器，用作汽车失事时所引起的火警，因为这些火是燃烧车内汽油所产生的。假如用红色灭火器灭火，由于燃油不溶解于水，火势便会随水扩散开去。因此，蓝色和米色的灭火器比红色的灭火器更为适合。至于地铁和小公共汽车，由于火警很可能是电或燃油所导致的，所以那些不导电和不带水分的蓝色和绿色灭火器就更适合。切记，灭火时，不要帮倒忙呦！

智能点拨

例1  在古代，人类掌握了钻木取火的方法，钻木取火之所以能取火，可以用下面三句话来解释：

甲：木头内能增大，温度升高

乙：达到木头的着火点，使木头燃烧起来

丙：钻木头时克服摩擦力做功

这三句话的正确顺序是（　　　）

A.甲乙丙   B.丙甲乙   C.乙丙甲  D.甲丙乙

分析：本题用所学原理解释自然现象，题目新颖，是一道理化综合的好题。钻木头，首先是钻子在木头上转动，与木头发生摩擦，然后摩擦生热，木头内热增大，温度升高，当温度达到木头的着火点时，木头就燃烧起来了。

答案：B

启示：用所学的知识和原理来解决生活和生产中的实际问题，是中考的新动向，同时，它考查应用物理知识解决化学问题，体现出学科间综合的新特点。

例2 下列图示中灭火方法有错误的是（  ）

分析：本题是一道识图题，对于青少年来说，具备防火、防盗、防水等基本常识是非常必要的。灭火时应该按照灭火的原理，从三个方面着手考虑，移走可燃物、或者降低问题到着火点以下或者隔绝空气，A是用高压水枪降温，D是用锅盖隔绝空气，B则两个方面都有，而C需要特殊处理，由于是电器失火，自来水有导电，所以必须先切断电源，然后再进行灭火。

答案：C

评注：此题是看图回答问题，直观、形象、生动，要特别引起注意，它是重考化学的信息窗，也是中考化学的方向。

讨论与辩论

假设你所在学校或所在商场发生火灾，你应该怎么办呢？召集你的小伙伴们，商量商量一旦遇到险情，怎么救人和自救。将你们的想法记录下来。

随堂反馈

1.交通部门规定，旅客乘坐车船时，严禁随身携带易燃易爆物品，因为在人员密集的车船上，这些物品一旦着火或爆炸，极易造成巨大危害，以下物品：①蔗糖；②酒精；③烟花鞭炮；④汽油、煤油。其中不准随身携带的是（  ）

A.　①②③   B.①③④   C.②③④   D.①②③④

2.讨论：2002年2月6日，某市第一医院一个刚出生20天的男婴由于不停的晃动头部，被氧气面罩夺去生命。婴儿头发烧焦，头颈烧伤，用于当枕头的腈纶毯留下婴儿头部大小的烧焦痕迹。请分析事故原因及教训。

3.煤是一种常用的化石燃料，家庭用煤经过了从“煤球”到“蜂窝煤”的变化，以前我们把煤粉加工成略大于乒乓的球体，后来人们把煤粉加工成圆柱体，并在圆柱体内打上一些孔。请你分析这种变化的优点是                                   。

火眼金睛

1.下列变化属于物理变化的是（ ）

A.火花爆炸   B.煤炭燃烧   C.汽油挥发   D.钢铁生锈

2.下列各组气体混合后点燃，不会发生爆炸的是（ ）

A.一氧化碳、空气   B.液化气和空气    C.二氧化碳和氧气    D.天然气和空气

3.下列情况中容易发生爆炸的是（ ）

A.炒菜时油锅起火            B.用煤油灯试贮存蔬菜的菜窖是否缺氧

C.乘坐汽车时携带酒精        D.厨房内煤气大量泄漏，立即打开换气扇通风

画龙点睛

4.物质燃烧的条件是          、          、          。

灭火的原理是          、          、          、          。

5.发生下列情况你会采取什么措施？

（1）家用电器线路因短路而发生火灾，首先采用的措施是          。

（2）液化气、煤气起火首先采取的措施是          。

（3）见到火灾的火很大且有蔓延的趋势时，应怎样求救？          。

（4）当你被困在火灾区，采取的措施是                    。

6.在日常生活里，要根据不同的火情使用相应的灭火方法。例如：实验室酒精灯起火常用          来扑灭；炒菜油锅起火常用          来扑灭；一般火灾常用          扑灭，油类火灾常用          来扑灭；书库起火常用          扑灭。

你知道吗?

7.煤气厂在家用水煤气中特意掺入少量油难闻气味的气体，其目的是          。

课外阅读

科技前沿──燃料电池的妙用

目前，由于汽车尾气排放所带来的污染着实让人感到困扰，而燃料电池的使用将会使这一问题得到解决。那么，燃料电池究竟是个什么样子呢？

燃料电池实际上就是发电机，它的燃料由氢气、天然气、甲醇等物质组成，这些物质在与氧气或空气进行电化学反应后，其中蕴藏的化学能直接转化成了电能。在输出等量电的情况下，燃料电池排放的二氧化碳比火力发电少得多。如果只用氢气作燃料，最终产物只有水，根本就没有污染。由于燃料电池是通过化学反应过程产生电能的，整个装置没有转动部件，因此不会产生噪音。另外，它不需要燃烧，也会产生硫氧化物，氮氧化物等废气污染，是真正的无污染绿色环保产品。

燃料电池的另一大优点，就是它的能量转换率极高。从理论上讲，它的化学能转化率能达到100%。目前生产出来的燃料电池的转化率在60%～80%之间，而它的使用效率是内燃机的2～3倍。

基于燃料电池的高效、节能、环保等多项优点，许多国家都已经展开了对它的研发和利用。世界上第一个以燃料电池为动力的公共汽车于1993年问世，它能载客20多人，最高时速可达75.2千米/小时。

随着科技的进一步发展，燃料电池的应用领域也在不断扩展。在美国、日本等一些国家已经开始了对住宅用燃料电池的开发。美国的两家公司已经研制出能够提供1～3千瓦电量的小型燃料电池，供人们住房用电使用。